Sygnatura akt SP28/0710/31/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 z dnia 26.06.2014 r.

- Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w myśl  z art. 4 ust 8 ustawy PZP, Ustawy się nie stosuje.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. - Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 28     w Rybniku.

1. ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka

ul. Alojzego Szewczyka 6, 44-213 Rybnik

tel. 32 42 660 56,  mail: sekretariat_sp28@op.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Zakres rzeczowy robót:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową szkolnego placu zabaw, na działce nr 923/229 będącej w trwałym zarządzie od dnia 1 czerwca 2004 przy Szkole Podstawowej nr 28  im. Alojzego Szewczyka w Rybniku. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

Rozbiórkę nawierzchni istniejącego zagospodarowania terenu. Budowę placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, na podbudowie kruszynowej, przepuszczalnej, gwarantującej możliwość bezurazowego upadku z wysokości (HIC) min. 1,5 m, zgodnie z programem „Radosna Szkoła” Dostawę i montaż urządzeń zabawowych zgodnych z programem „Radosna szkoła”. Dostawę i montaż tablicy informacyjnej na placu zabaw. Dostawę i montaż pozostałego wyposażenia oraz elementów małej architektury jak ławeczki, kosze na śmieci. Roboty wykończeniowe terenu (humusowanie i obsiewanie trawników). Informuje się, że w obiekcie szkolnym będą jednocześnie prowadzone zajęcia dydaktyczne. W związku w powyższym harmonogram prac musi być na bieżąco uzgadniany z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku. W przedstawionym projekcie budowlano – wykonawczym, przedmiarze szczegółowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wykazano materiały i technologie do wykonania robót mogące wskazywać na produkty konkretnych producentów. Wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej. Za rozwiązania równoważne dla nawierzchni placu zabaw Zamawiający uzna nawierzchnie spełniające kryteria równoważne określone w pkt 7. zapytania ofertowego

Inwestycja będzie finansowana z budżetu Wojewody Śląskiego (Rządowy program „Radosna szkoła”) oraz budżetu Miasta Rybnik  w roku 2014.

2.2 Wykonawca jest zobowiązany w kosztach własnych ująć:

- Koszt zabezpieczenia terenu objętego robotami, szczególnie istniejącego drzewostanu, który nie został przewidziany do wycinki, wykonania odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych, itp umożliwiający bezpieczne poruszanie się pracowników, dzieci i młodzieży szkolnej. Ze względu na bliskie sąsiedztwo domów mieszkalnych  należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo poruszających się w sąsiedztwie dzieci i młodzieży.

- Koszt zaplecza, projektów organizacji ruchu, technologii i organizacji robót.

- Koszt zabezpieczenia obiektów szkolnych w trakcie wykonywania robót przed uszkodzeniami mechanicznymi a także zabezpieczenia wykopu przed wodą opadową w związku z obecnością 
w rejonie inwestycji gruntów podatnych na pęcznienie i uplastycznienie pod wpływem wody (mogącymi spowodować degradację podłoża i spowodować konieczność wykonania prac dodatkowych). W razie jakichkolwiek zaniedbań i usterek, ich skutki ponosi Wykonawca robót 
i usuwa je na własny koszt.

- Koszt wszelkich robót tymczasowych takich jak: rusztowania, zabezpieczenia istniejących 
i wznoszonych konstrukcji, prace porządkowe i inne nie wymienione wyżej roboty tymczasowe związane z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót, a także limitujące wykonanie zadania zgodnie z wymogami, SST, dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej,

- Koszty pomiarów, obsługi geodezyjnej, wytyczeń i badań (w tym geodezyjnych, geotechnicznych, stopnia zagęszczenia podbudów), opracowań powykonawczych i wszystkich innych wymaganych do odbioru robót instalacyjnych i budowlanych wymaganych projektem, przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznych wykonania i odbioru robót.

- Koszty nadzorów branżowych, przełączeń i odbiorów branżowych, odbiorów technicznych instalacji i urządzeń przez uprawnione organy oraz rozruchów technologicznych.

- Koszt konserwacji, serwisowania zabudowanych urządzeń i elementów wyposażenia wymagających podjęcia takich działań zgodnie z kartą techniczną, instrukcją użytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych w całym okresie gwarancyjnym (rękojmi).

- Koszty sporządzenia instrukcji użytkowania obiektu.

UWAGA:

- Z uwagi na konieczność wykonywania części prac przy czynnych obiektach szkolnych, 
w porozumieniu z Dyrekcją SP nr 28 , wykonawca robót powinien przewidzieć i ująć 
w kosztach własnych oraz harmonogramie robót możliwość okresowego prowadzenia prac 
w systemie zmianowym.

- Uzyskane w drodze rozbiórek i demontaży materiały złomowe należy po ich weryfikacji 
i akceptacji przez Inspektora nadzoru zbyć w składnicy złomu a uzyskaną kwotę wpłacić na konto wskazane przez Zamawiającego. Ewentualne elementy mogące być przeznaczone do powtórnego wykorzystania można pozostawić do dyspozycji szkoły.

Zamawiający przewiduje wykonywanie robót z materiałów własnych Wykonawcy.

Ujęcie w kosztach w/w prac należy potwierdzić zgodnie z Załącznikiem nr 2

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ przed rozpoczęciem robót, zgodnie z prawem budowlanym.

Wykonawca robót winien przed zabudową materiałów dostarczyć Zamawiającemu wymagane atesty, świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności                               z Polską Normą lub aprobatą techniczną dotyczące wszystkich zastosowanych materiałów.

2.3 Charakterystyka techniczna uproszczona:

Bilans nawierzchni:

Nawierzchnia bezpieczna - kolor pomarańczowy 154,00 m2

Nawierzchnia bezpieczna - kolor niebieski 15,00 m2

Nawierzchnia bezpieczna - mozaika pomarańczowo czarna 10,00 m2

Nawierzchnia z trawy naturalnej 78,00 m2

Nawierzchnia z kostki brukowej 10,70 m2

Powierzchnia całkowita placu zabaw : 267,70 m2

w tym powierzchnia placu zabaw: 250,00 m2

Inwestycja winna być zrealizowana zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Pracownię Projektową IMPULS inż. Dariusz Zniszczoł mające swą siedzibę przy ul. Gwarków 9, 44-240 Żory obejmującą: projekt budowlano-wykonawczy, projekty branżowe, szczegółowe specyfikacje techniczne, kosztorysy ślepe (przedmiary robót), oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami.

Warunki techniczne.

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany w technologii zgodnej z warunkami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, wiedzą techniczną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania.

- Plac budowy winien być oznakowany tablicą informacyjną zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. Teren budowy ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

- Prace niebezpieczne /prace na wysokościach, przy rozbiórkach itp./ należy właściwie oznakować zgodnie z przepisami bhp.

- Do wykonania zadania będą użyte materiały posiadające atesty, certyfikaty, dopuszczenie do stosowania, nie posiadające uszkodzeń.

- Za wypadki i szkody powstałe na placu budowy odpowiada wykonawca.

- Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać rygorów wynikających z Prawa budowlanego.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przed rozpoczęciem robót planu BIOZ oraz do ujawnienia miejsca jego przechowywania na tablicy informacyjnej.

- W czasie realizacji robót Wykonawca nie będzie utrudniał użytkownikom i instytucjom dojazdu do posesji, będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania wszystkich prac związanych z realizacją zadania: 70 dni od dnia podpisania umowy.

- OKRES GWARANCJI:

Wymagany okres gwarancji (rękojmi): 5 lat

5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

- Joanna Porszke – dyrektor szkoły

2) w sprawach dotyczących procedury przetargowej:

- Urszula Holeczki – sekretarz szkoły

3)  numer faksu Zamawiającego: Faks: 32 42 660 56,

4)  adres poczty elektronicznej: mail: sekretariat_sp28@op.pl

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres: Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka ul. Alojzego Szewczyka 6, 44-213 Rybnik nie później niż do dnia 10.07. 2014 r. do godz. 10:50.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym  zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Rybnik , dnia 26.06.2014                                                      Joanna Porszke

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28